Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Deckenbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

	Akustik-Baffeln aus akustisch wirksamen
	Holzwolle-Leichtbauplatten

	Liefern und montieren von Akustikdeckenbekleidung
	Typ: Duon – Cewood Holzwolle Baffel,
	aus Cewood Holzwolle Baffel, Drahtseil, Clips und dem dazugehörigen Duon – Montagezubehör.

	Ausmass: Mengen
	Plattentyp: Cewood ABE ultrafein mit 1 mm / Faserbreite Baustoffklasse: Klasse B-s1, d0 nach DIN-EN 13501-1, Brandverhaltensgruppe RF2 / VKF Dicke: 2 x 15 mm Holzwolleplatten verklebt = 30 mm / Dicke: 2 x 25 mm Holzwolleplatten verklebt = 50 mm Länge: 600 / 1200 / 1800 / 2400 mm / Höhe: 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm / Farbe: ............., RAL. Nr............ (nach Wahl) / PEFCTM zertifizierte Holzwolle
	Baffelabhängung: Abstand: Achsabstand von / Baffel zu Baffel: ..........mm Abstand der Baffeln in Längsrichtung: ............mm Abhängehöhe (Oberkante Baffel zu Unterkante Decke): ca. ......... mm Abhänger: Cewood Drahtseil-, Einzel- oder Kurzabhänger Seildurchmesser ca. 1,2 mm, verzinkt, mit integrierten zylinderförmigen Formteilen mit Verdrehsicherungen, Oberfläche Nickel matt. Höhenverstellbare Seillänge bis ca. 500 mm Abhängehöhe, selbstfixierend. Baffellänge < 1200mm - 2 Stk./Baffel; / Baffellänge > 1800mm - 3 Stk/Baffel; / Baffellänge > 2400mm - 4 Stk/Baffel; / Abhängerart: ................. Abhängeranzahl: ......Stk/Baffel

Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Deckenbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

	Deckenschiene: Duon Deckenbefestigungsschienen oder gleichwertig Der obere Anschluss bei Drahtseil- und Kurzabhänger erfolgt an die Duon Deckenbefestigungsschienen. Die Schienen verlaufen parallel oder rechtwinkelig zu den Baffeln und werden direkt in die tragende Decke bzw. Unterkonstruktion befestigt. Abstand der Befestigungspunkte für die Schienen max. 1000 mm, bzw. nach statischem Erfordernis. Deckenschiene: ...........lfm/Baffel / Die Einzelabhänger werden direkt in den Untergrund mittels entsprechend korrosionsgeschützter, bauaufsichtlich zugelassener Dübel und Schrauben befestigt. Baffeln in flucht- und lotrechter Abhängemontage nach Angabe des Architekten, normgerecht unter Berücksichtigung der Montageempfehlungen des Herstellers verlegen. / Im Einheitspreis inbegriffen sind: / Liefern und montieren der Baffel inklusive aller Bestandteile und Nebenleistungen. / eventuelle Mehrkosten für eine Deckenneigung bis 5 °. / Angebotenes Fabrikat: .........................................	1	Stk.	…………………	…………………