Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag
	Deckenbekleidung aus Linearrasterdecke
	Linearrasterdecke als Offene Decke. Abgehängt.

	Liefern und montieren von Linearrasterdecke.
	Typ: Duon – Deltaline 2,
	bestehend aus Aluminium bandlackiert,
	Tragschienen in Stahl, schwarz lackiert.
	Befestigung mittels Einrastfedern gemäss Plan
	Architektin

	Ausmass: Fläche
	Decke bestehend aus Platten mit
	Format L x B 1200 x 600 mm
	Farbe: RAL 9003 matt
	Materialstärke 0.6mm / Stegbreite: 4 mm Deltaförmig
	Steghöhe 30 mm
	Zellenmass: 30 - 100mm

	Inkl. Verdeckter U-Tragschienen, Tragschienen -
	Verbinder und Federn
	Sämtliche Trageschienen müssen mit
	Gewindestange an die Decke fixiert und mit
	Konterost versteift werden.

.100.1	Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm	1	m2	…………………	…………………

	Standartfarbton RAL 9003 / RAL 9006 / RAL 9005
.100.2	Per	1	m2	…………………	………………….

.100.3	Anschnitte an Bekleidungselemente

.100.4	Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige
	Verstärkungen der Randelemente durch das
	Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen
	sind in die Einheitspreise einzurechnen.

.100.5	Anschnitt parallel zum Rand	1	m1	………………….	………………….
	Zuschlag

Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

.100.6	Ausschnitt in Platte Rechteckig
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….
.100.7	Ausschnitt in Platte Rund
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.8	Passplatten
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.9	Randwinkel 20 x 20 mm
	Farbe: RAL 9003 matt	1	m1	………………….	………………….

100.9.1	Randwinkel 20 x 20 mm
	Farbe: RAL 9003 / RAL 9006 / RAL 9005	Per	m1	………………….	………………….

.101	Baustelleneinrichtung erstellen und halten
	für die Dauer der Leistung des Unternehmers.

.101.1	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten
	nach Norm SIA118	1	gl	………………….	………………….