| Objekt: | 000_1 |  |
| --- | --- | --- |
| NPK |  |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Deckenbekleidung aus Breitstegraster |  |  |  |  |
|  | Breitstegrasterdecke als Offene Decke. Abgehängt. |  |  |  |  |
|  | Liefern und montieren von Breitstegraster. |  |  |  |  |
|  | Typ: Duon – Eurogrid, 5, 9, 12, 30 mm |  |  |  |  |
|  | bestehend aus Aluminium bandlackiert. |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Fläche |  |  |  |  |
|  | Decke bestehend aus Platten mit |  |  |  |  |
|  | Format L x B 600 x 600 / 1200 x 600 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL 9003 matt |  |  |  |  |
|  | Materialstärke 0.6mm Stegbreite: 5, 9, 12, 30 mm |  |  |  |  |
|  | Steghöhe 30 – 40mm |  |  |  |  |
|  | Zellenmass: 40 - 300mm |  |  |  |  |
|  | Unterkonstruktion: |  |  |  |  |
|  | Das Rasterelement besteht aus Längs- und |  |  |  |  |
|  | Querstegen. |  |  |  |  |
|  | Die Stege der Stirnseite werden über angeformte |  |  |  |  |
|  | Haken mit der integrierten Trageschiene |  |  |  |  |
|  | formschlüssig verbunden. Die einzelnen |  |  |  |  |
|  | Rasterfelder sind selbstjustierend und einzeln revisionierbar. LE = m2 |  |  |  |  |
| .100.1 | Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm | 1 | LE | ………………… | ………………… |
|  | Farbton RAL / NCS |  |  |  |  |
| .100.2 | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | …………………. |
| 100.3 | Anschnitte an Bekleidungselemente |  |  |  |  |
| .100.4 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige |  |  |  |  |
|  | Verstärkungen der Randelemente durch das |  |  |  |  |
|  | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |  |  |  |  |
|  | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  |
| .100.5 | Anschnitt parallel zum Rand | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |
| Objekt: | 000_1 |  |
| NPK |  |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
| .100.6 | Ausschnitt in Platte Rechteckig |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
| .100.7 | Ausschnitt in Platte Rund |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
| .100.8 | Passplatten |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
| .100.9 | Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL 9003 | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
| 100.9.1 | Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL / NCS | Per | m1 | …………………. | …………………. |
| .101 | Baustelleneinrichtung erstellen und halten |  |  |  |  |
|  | für die Dauer der Leistung des Unternehmers. |  |  |  |  |
| .101.1 | Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten |  |  |  |  |
|  | nach Norm SIA118 | 1 | gl | …………………. | …………………. |