Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Deckenbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

	Liefern und montieren eines vorgefertigten Deckensegel-Bausatzes bestehend aus Zement gebundener Holzwolle-Akustikplatten, Unterkonstruktion und Drahtseilabhängung.

	Typ: Duon – Holzwolle- Deckensegel ABE 1.0 mm
	Format: 1200 x 1200 mm / Faserung: 1.0 mm Ultrafein
	Stärke: 1-lagig 25 mm
	Die Holzwollplatten müssen folgende / Klassifikationen erfüllen: B-s1, d0 / VKF, RF2
	Kante D (Kanten 90°) / Farbe: Natur, RAL. Nr............ (nach Wahl)
	Im Einheitspreis inbegriffen sind: / das gesamte erforderliche Material und die fixfertige Montage, ohne Unterschied der Lage der Geschosse und der Raumhöhe. / Geeignete Befestigung in den tragfähigen Untergrund. / Die farbliche Nachbehandlung von Faserausbrüchen.

.100.1	Abhänghöhe mm 50 bis 1500 mm	1	Stück	…………………	…………………

	Standartfarbton weiss
.100.2	Per	1	m2	…………………	………………….

	Pastellfarbton NCS / RAL
.100.3	Per	per	m2	…………………	………………….

	Vollfarben NCS / RAL
.100.4	Per	per	m2	…………………	………………….

Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Deckenbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

.100.5	Anschnitte an Bekleidungselemente

.100.6	Akustikauflage
	Liefern und einlegen einer Akustikauflage mit der Rohdichte ≥ 54 kg/m³ zur Erhöhung der Schallabsorption. Verlegen und einpassen, Zug um Zug mit den unter Pkt. 1.0. spezifizierten Akustikplatten aus Holzwolle.
.100.6	ROCKWOOL FIXROCK 35 zugeschnitten	1	m2	………………….	………………….
	Rochdichte kg/m3 54 als Akustikdämmung
	d mm 30 mm
.100.7	Ausschnitt in Deckensegel rechteckig
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.7	Ausschnitt in Deckensegel rund
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

101	Baustelleneinrichtung erstellen und halten
	für die Dauer der Leistung des Unternehmers.

.101.1	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten
	nach Norm SIA118	1	gl	………………….	………………….