Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Deckenbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

	Horizontale Deckenbekleidung mit
	Unterkonstruktion an horizontaler, ebener
	Betondecke oder tragfähiger Holzkonstruktion CD- Metallprofil befestigen.
	Liefern und montieren von Holzwollplatten
	Typ: Duon – Holzwollplatten NB/A2 3.0 mm
	Format: 600 x 600, 1200, 2000, 2400 mm / Faserung: 3.0 mm Grob
	Stärke: 1-lagig 15, 25, 35, 50 mm
	Kanten: P5 (mit Fase 5 mm) oder
	Kante D (Kanten 90°) / Farbe: Natur

	Akustikhinterlage für Deckenbekleidung. Mineralwolle 30mm / als Schalldämmung direkt auf bestehende Betondecke montiert oder zwischen / Unterkonstruktion wie Holzlattung oder zwischen / CD-Metallprofil. / Randabschluss sichtbar. / Die Holzwollplatten müssen folgende / Klassifikationen erfüllen: A2-s1, d0 / VKF, RF1 / Plattenmontage sichtbar geschraubt. / Holz-Metallschrauben, Schraubenkopf mit Struktur / Größe: 4,65 x 45 x 13.5 mm / Lackiert in Farbe: weiss

.100.1	Abhänghöhe mm 50 bis 1500 mm	1	m2	…………………	…………………

	Standartfarbton Weiss
.100.2	Per	1	m2	…………………	………………….

	Pastellfarbton NCS / RAL
.100.3	Per	per	m2	…………………	………………….

	Vollfarben NCS / RAL
.100.4	Per	per	m2	…………………	………………….

Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Deckenbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

.100.5	Anschnitte an Bekleidungselemente

.100.6	Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige
	Verstärkungen der Randelemente durch das
	Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen
	sind in die Einheitspreise einzurechnen.

.100.6	Anschnitt parallel zum Rand	1	m1	………………….	………………….
	Zuschlag

.100.7	Ausschnitt in Platte Rechteckig
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.7	Ausschnitt in Platte Rund
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.8	Wandanschlüsse der Unterkonstruktion

.100.9	Randleisten an geraden Wänden und dgl. befestigt	1	m1	………………….	………………….
	Farbe: weiss

100.9.1	Randleisten an geraden Wänden und dgl. befestigt
	Farbe: schwarz / NCS / RAL	Per	m1	………………….	………………….

.100.10	Dämmung
.100.11	Mineralwollplatten in Unterkonstruktion zwischen
	Latten bzw. CD-Metallprofile einbauen.

.100.12	Rochdichte kg/m3 54 als Akustikdämmung
	d mm 30 mm	1	m2	…………………	…………………

101	Baustelleneinrichtung erstellen und halten
	für die Dauer der Leistung des Unternehmers.

.101.1	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten
	nach Norm SIA118	1	gl	………………….	………………….