Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Wandbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

	Liefern und montieren von Akustik-Wandabsorbern aus akustisch wirksamen Holzwolle-Leichtbauplatten

	Typ: Duon – Holzwollplatten ABE 1.0 mm
	Format: 600 x 600, 1200, 2400 mm / Faserung: 1.0 mm Ultrafein
	Stärke: 1-lagig 15, 25, 35, 50 mm
	Kanten: P5 (mit Fase 5 mm) oder
	Kante D (Kanten 90°) / Farbe: Natur
	Die Holzwollplatten müssen folgende / Klassifikationen erfüllen: B-s1, d0 / VKF, RF2 / ECO – Minergie 1, zertifiziert / Plattenmontage UNSICHTBAR geschraubt/ geklebt / Holz-Metallschrauben, Schraubenkopf mit Struktur / Größe: 4,65 x 45 x 13.5mm / Lackiert in Farbe: RAL / NCS

.100.1	Akustik-Wandabsorbern	1	m2	…………………	…………………

	Standartfarbton Weiss
.100.2	Per	1	m2	…………………	………………….

	Pastellfarbton NCS / RAL
.100.3	Per	per	m2	…………………	………………….

	Vollfarben NCS / RAL
.100.4	Per	per	m2	…………………	………………….

Objekt:	000_1
NPK
BKP:	283.4 Wandbekleidung aus Holz + Holzwerkstoffen
Pos.	Beschreibung der Arbeit	Menge	Bez.	Preis	Betrag

.100.5	Anschnitte an Bekleidungselemente

.100.6	Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige
	Verstärkungen der Randelemente durch das
	Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen
	sind in die Einheitspreise einzurechnen.

.100.6	Anschnitt parallel zum Rand	1	m1	………………….	………………….
	Zuschlag

.100.7	Design - Fräsung in Platte nach CAD - Zeichnung Duon
	Zuschlag	Per	Stk	………………….	………………….

.100.8	Deckenanschlüsse der Unterkonstruktion

.100.9	Randleisten an geraden Wänden und dgl. befestigt	1	m1	………………….	………………….
	Farbe: weiss

100.9.1	Randleisten an geraden Wänden und dgl. befestigt
	Farbe: schwarz / NCS / RAL	Per	m1	………………….	………………….

.100.10	Dämmung
.100.11	Mineralwollplatten in Unterkonstruktion zwischen
	Latten bzw. CD-Metallprofile einbauen.

.100.12	Rochdichte kg/m3 54 als Akustikdämmung
	d mm 30 mm	1	m2	…………………	…………………

101	Baustelleneinrichtung erstellen und halten
	für die Dauer der Leistung des Unternehmers.

.101.1	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten
	nach Norm SIA118	1	gl	………………….	………………….