| Objekt: | 000_1 |  |
| --- | --- | --- |
| NPK |  |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
|  | Deckenbekleidung aus Einstegrasterdecke |  |  |  |  |
|  | Einstegrasterdecke als Offene Decke. Abgehängt. |  |  |  |  |
|  | Liefern und montieren von Einstegrasterdecke. |  |  |  |  |
|  | Typ: Duon – Stepgrid Einstegrasterdecke, |  |  |  |  |
|  | bestehend aus Aluminium beidseitig bandlackiert, |  |  |  |  |
|  | Kanten blank. |  |  |  |  |
|  | Inkl. Perforation. |  |  |  |  |
|  | Ausklinkungen in beiden Richtungen der Platte, versetzt, unten und oben. |  |  |  |  |
|  | U-Tragschienen in Stahl, schwarz lackiert. |  |  |  |  |
|  | Befestigung mittels Einrastfedern gemäss Plan |  |  |  |  |
|  | Duon. |  |  |  |  |
|  | Ausmass: Fläche |  |  |  |  |
|  | Decke bestehend aus Platten mit |  |  |  |  |
|  | Format L x B 1200 x 600 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL 9003 matt |  |  |  |  |
|  | Materialstärke 0.8mm Steghöhe: 40 mm |  |  |  |  |
|  | Zellenmass: 60 x 60 mm |  |  |  |  |
|  | Inkl. Verdeckter U-Tragschienen, Tragschienen - |  |  |  |  |
|  | Verbinder und Federn |  |  |  |  |
|  | Sämtliche Trageschienen müssen mit |  |  |  |  |
|  | Gewindestange an die Decke fixiert und mit |  |  |  |  |
|  | Konterost versteift werden. LE = m2 |  |  |  |  |
| .100.1 | Abhänghöhe mm 200 bis 1500 mm | 1 | LE | ………………… | ………………… |
|  | Farbton RAL / NCS nachträglich lackiert |  |  |  |  |
| .100.2 | Zuschlag | 1 | LE | ………………… | …………………. |
| .100.3 | Anschnitte an Bekleidungselemente |  |  |  |  |
| .100.4 | Sämtliche Mehraufwände sowie allfällige |  |  |  |  |
|  | Verstärkungen der Randelemente durch das |  |  |  |  |
|  | Anschneiden oder infolge von Bautoleranzen |  |  |  |  |
|  | sind in die Einheitspreise einzurechnen. |  |  |  |  |
| .100.5 | Anschnitt parallel zum Rand | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
|  | Zuschlag |  |  |  |  |
| Objekt: | 000_1 |  |
| NPK |  |  |
| BKP: | 283.7 Deckenbekleidung aus Metallraster |  |
| Pos. | Beschreibung der Arbeit | Menge | Bez. | Preis | Betrag |
| .100.6 | Ausschnitt in Platte Rechteckig |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
| .100.7 | Ausschnitt in Platte Rund |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
| .100.8 | Passplatten |  |  |  |  |
|  | Zuschlag | Per | Stk | …………………. | …………………. |
| .100.9 | Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL 9003 matt | 1 | m1 | …………………. | …………………. |
| 100.9.1 | Randwinkel 20 x 20 mm |  |  |  |  |
|  | Farbe: RAL / NCS | Per | m1 | …………………. | …………………. |
| .101 | Baustelleneinrichtung erstellen und halten |  |  |  |  |
|  | für die Dauer der Leistung des Unternehmers. |  |  |  |  |
| .101.1 | Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten |  |  |  |  |
|  | nach Norm SIA118 | 1 | gl | …………………. | …………………. |